# Fuzzy logika

Karakteristicna funkcija miA(x) = 1 ako x pripada A, inace 0. Presek ide preko konjukcije, unija preko disjunkcije, komplement preko negacije.
U fazi logici nema te sigurnosti pripadnosti, na primer skup toplih temperatura
Vise oblika: S, Z, trapezoid, singleton, trougao...
Presek je minimum, unija maks, komplement je 1-x.
Ulaz -> Izlaz
Broj -> Fazifikacija -> Pravila -> Defazifikacija -> Broj

Fazifikacija: 23 -> mitoplo(23)=0.8
Pravila: ako je jako oblacno i hladno onda ce verovatno biti kise; ako je mala oblacnost ili je toplo ona tesko da ce kisa

Zadatak: data je potrosnja (l/km) i pouzdanost automobila (kvar/10000km), predvideti vrednost

 Pravila: mala i visoka = velika
   mala i niska = srednja
...
      vrednost potrosnja pouzdanost
    mivelika(x) = min(mimala(x), mivelika(x))
     misrednja(x) = ...
     miniska(x) = ...
     Postoji reprezentativna vrednost svake grupe.
   c(mala) = 7, c(srednja) = 20, c(visoka) = 30

{c(mala)mi_mala + c(srednja)mi_srednja + c(visoka)mi_visoka} over {mi_mala + mi_srednja + mi_visoka} = 25.26 -> vrednost automobila puta 500 evra npr

class FuzzyInput ima ime, listau x-va i listu y-na i vrednost koju poseduje x0
mi je odnos trougova ili 0 ili 1...
class FuzzyOutput ima ime i listu x-va i listu y-na
njegovo C je prosek onih x-va kojim je y=1
class Rule ima in1,in2, out, operator
ako je operator AND onda je output.mu = max(output.mu,min(in1.mu,in2.mu)) inace max
defuzzify ce biti onaj razlomak
iznad, ispod = 0, 0
for y in ys: iznad += y.mu * y.c ispod+= y.mu
return iznad/ispod